## Slide 1
Trabalho I
RIP, OSPF e BGP sobre a mesma rede
Redes de Computadores
Matheus Milanezi
Prof. Cristiano Bonato Both · 28/09/2026
Notes: Abertura, uns 15 segundos. Um laboratório com cinco roteadores FRRouting em três Sistemas Autônomos. Configurei RIP, OSPF e BGP sobre exatamente a mesma topologia, um de cada vez, e medi como cada um se comporta. Azul é RIP, laranja é OSPF, verde é BGP em todos os gráficos.

## Slide 2
Um laboratório de roteamento reproduzível
O que foi construído
FRRouting 8.4.1
O fork mantido do Quagga citado no enunciado, rodando em containers Docker.
5 roteadores, 3 Sistemas Autônomos
Um anel com uma rede de acesso e um host em cada roteador.
3 protocolos, um por vez
O container sobe um único daemon de roteamento. Não há como dois coexistirem.
6 experimentos automatizados
Convergência, tabela, seleção de rota, tráfego de controle, reconvergência e latência.
Notes: Uns 40 segundos. A plataforma é o FRRouting, sucessor mantido do Quagga, que o enunciado cita. Cada roteador é um container. O enunciado pede que os protocolos não sejam simultâneos: isso é garantido na origem, o container só liga um daemon de roteamento por vez. E a coleta de métricas é automatizada, os mesmos seis experimentos para cada protocolo.

## Slide 3
Como o laboratório sobe
Instalação e configuração da plataforma
gerar_topologia.py
Uma única tabela de topologia gera o docker-compose e as 15 configurações FRR.
entrypoint-router.sh
Renomeia as interfaces pelo IP, remove a rota default e liga um único daemon.
lab.sh up ospf
Sobe 10 containers e prepara o host Docker para o multicast de RIP e OSPF.
O Docker nomeia as interfaces em ordem não garantida. Renomeá-las pelo IP deixa as configurações legíveis e estáveis: lan, to-r2, to-r5.
Notes: Uns 40 segundos. Três peças. Um gerador em Python é a fonte única da topologia: dele saem o docker-compose e as quinze configurações, então endereçamento e vizinhanças nunca divergem. O entrypoint de cada roteador renomeia as interfaces pelo IP, porque o Docker não garante a ordem eth0, eth1; remove a rota default; e liga só o daemon do protocolo escolhido. E um script que sobe tudo com um comando.

## Slide 4
Um anel com uma armadilha proposital
Topologia física e lógica
R1
10.1.0.0/24
R2
10.2.0.0/24
R3
10.3.0.0/24
R4
10.4.0.0/24
R5
10.5.0.0/24
AS 65001
AS 65002
AS
65003
custo OSPF 200
demais: 10
Dois caminhos entre quaisquer pontos
A queda de qualquer enlace mantém a rede conexa, o que permite medir reconvergência.
Fronteiras eBGP e sessões iBGP
eBGP em R2–R3, R4–R5 e R5–R1. iBGP em R1–R2 e R3–R4.
A armadilha
R2–R3 é o caminho mais curto em saltos entre os dois ASes, mas o mais caro para o OSPF. RIP e OSPF vão discordar.
Enlaces /29, LANs /24, redes internas sem NAT e sem rota default
Notes: Uns 50 segundos. Os cinco roteadores formam um anel: entre quaisquer dois pontos há dois caminhos. R1 e R2 são o AS 65001, R3 e R4 o 65002, R5 sozinho o 65003. A decisão de projeto importante está em laranja: o enlace R2–R3 é o caminho mais curto em saltos entre o AS 65001 e o 65002, mas tem custo OSPF 200 contra 10 dos demais. Fiz isso para que RIP e OSPF escolham caminhos diferentes. As redes são internas, sem NAT e sem rota default: todo o encaminhamento depende só do protocolo.

## Slide 5
Mesmo destino, caminhos diferentes
Seleção de rota de R1 até a LAN de R3 (10.3.0.0/24)
Protocolo | Caminho | Métrica | Critério
RIPv2 | R1 → R2 → R3 | 3 saltos | menos saltos
OSPFv2 | R1 → R5 → R4 → R3 | custo 40 | menor custo
BGP-4 | R1 → R2 → R3 | AS_PATH 65002 | AS_PATH mais curto
O OSPF dá a volta
Pelo R2 o custo seria 10 + 200 + 10 = 220. Pela volta, 40. Um roteador a mais para evitar o enlace caro.
O BGP coincide com o RIP só no resultado
Ele compara AS_PATH 65002 contra 65003 65002 e não enxerga os roteadores dentro de cada AS.
Fonte: show ip route, show ip bgp e traceroute h1 → h3
Notes: Resultado central, uns 60 segundos. Mesmo destino, a LAN do R3, saindo do R1. O RIP vai pelo R2: conta saltos e não sabe que aquele enlace é caro. O OSPF dá a volta pelo R5 e R4: pelo R2 o custo seria 220, pela volta é 40. O BGP também vai pelo R2, por outro motivo: tem dois caminhos, AS_PATH 65002 direto e 65003 65002 pelo AS do R5, e escolhe o mais curto. Se o AS 65002 tivesse vinte roteadores internos, o BGP continuaria vendo um AS só. Coincidência de resultado, não de critério.

## Slide 6
O OSPF é o mais lento para começar
Convergência a frio: até todos os roteadores conhecerem as 5 LANs
Chart: segundos desde a subida dos daemons
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29
RIPv2 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25
OSPFv2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 25
BGP-4 | 22 | 25
convergência completa | 25 | 25
BGP · 4 s
A sessão TCP sobe e os UPDATEs saem em seguida.
RIP · 29 s
Depende do próximo update de 30 s. Em outra subida, 68 s.
OSPF · 56 s
40 s em Waiting antes de eleger o DR, porque os enlaces são redes broadcast.
Fonte: show ip route json nos 5 roteadores, a cada 1 s
Notes: Uns 45 segundos. Tempo desde a subida dos daemons até todos conhecerem todas as LANs. O BGP é o mais rápido, 4 segundos. O RIP depende do timer de 30 segundos; numa subida deu 29, em outra 68, então esse número varia muito. O surpreendente é o OSPF: a linha laranja fica parada por mais de 40 segundos. Os enlaces do Docker são redes broadcast, e nelas o OSPF espera o wait timer, 40 segundos, antes de eleger o DR. Enlaces ponto a ponto eliminariam essa espera.

## Slide 7
O medido bate com os timers
Tráfego de controle em regime permanente: 90 s, soma dos 5 roteadores
Protocolo | pacotes/s | bit/s | bytes/pacote | Previsto
RIPv2 | 0,333 | 592 | 222 | 10 interfaces × 1 update/30 s = 0,333
OSPFv2 | 1,000 | 704 | 88 | 10 interfaces × 1 hello/10 s = 1,000
BGP-4 | 0,211 | 139 | 82 | 10 pontas × 1 keepalive/60 s + ACKs
OSPF: muitos pacotes pequenos
Hellos só confirmam o vizinho. O tamanho não depende da rede.
RIP: a tabela inteira a cada 30 s
Já gasta 84% dos bits do OSPF. Com mais rotas, passa à frente.
BGP: o mais barato
Sem mudanças, só keepalives. Updates são incrementais.
Fonte: tcpdump -Q out nos 5 roteadores; cada pacote contado uma vez, no emissor
Notes: Uns 50 segundos. Capturei 90 segundos de tráfego de controle em cada roteador, só na saída, para não contar cada pacote duas vezes. Os números batem com a teoria: o OSPF manda um hello a cada 10 segundos em 10 interfaces, exatamente 1 pacote por segundo; o RIP, um update a cada 30, dá 0,333. Isso valida a medição. Sobre escalabilidade: o OSPF manda mais pacotes, mas pequenos; o RIP manda poucos, mas cada um leva a tabela inteira, então o custo dele cresce com a rede. Aqui ele já gasta 84 por cento do que o OSPF gasta. O BGP em regime só troca keepalives.

## Slide 8
O OSPF guarda o mapa, o BGP guarda alternativas
Tamanho da tabela de roteamento
Protocolo | FIB (instaladas) | RIB | Base do protocolo
RIPv2 | 15 | 15 | 15 rotas
OSPFv2 | 15 | 19 | 10 LSAs
BGP-4 | 12 | 12 | 12 a 18 caminhos
LSDB: a topologia
5 router-LSAs e 5 network-LSAs, idênticos nos 5 roteadores. Cada um calcula as rotas a partir do mesmo mapa.
BGP: caminhos de reserva
O R5, com duas sessões eBGP, guarda 18 caminhos, 2 por prefixo remoto. É isso que o deixa trocar de rota na hora.
A RIB do OSPF tem 4 entradas para redes conectadas que nunca são instaladas
Notes: Uns 40 segundos. Separei o que o roteador usa para encaminhar, a FIB, do que o protocolo guarda por dentro. RIP e OSPF instalam os mesmos 15 prefixos; o BGP 12, porque cada roteador só anuncia a LAN e o loopback, não os enlaces entre ASes. Por dentro: o OSPF guarda o mapa da rede, 10 LSAs iguais em todos os roteadores. O BGP guarda caminhos alternativos: o R5, com duas sessões eBGP, conhece dois caminhos para cada prefixo. Isso aparece nos próximos slides. Na primeira versão eu contei a RIB, e o OSPF parecia ter 19 rotas; eram 4 entradas nunca instaladas.

## Slide 9
Quando só um lado percebe a falha
Ping h1 → h5 a 50 pacotes/s; o enlace R1–R5 cai só do lado do R1
0
50
100
150
200
250
300
350
segundos em relação à queda do enlace
RIPv2
enlace volta
OSPFv2
enlace volta
BGP-4
enlace volta
enlace cai
OSPF: nenhum pacote perdido. RIP e BGP: cerca de 175 s parados, até vencer o timer de 180 s.
Rodada 1 de 3 em cada protocolo; o teste do OSPF usou uma janela de 58 s
Notes: Resultado mais interessante, uns 60 segundos. Derrubei o enlace R1–R5 só do lado do R1. A interface do R5 continua ativa: ele não sabe que o enlace morreu e continua mandando as respostas por ali. Como o R5 descobre? O OSPF não precisa: o R1 inunda um LSA novo sem esse enlace, e o SPF só usa um enlace se os dois lados o anunciarem. Zero pacotes perdidos. O RIP só descobre quando a rota expira, 180 segundos sem updates. O BGP, quando o hold timer vence, também 180 segundos. Por isso os dois ficam quase três minutos parados.

## Slide 10
A detecção pesou mais que o protocolo
Reconvergência: média de 3 rodadas por cenário
Protocolo | Um lado só | Cabo cortado | Como o R5 descobre
RIPv2 | 175,5 s | 12,3 s | timeout da rota, 180 s
OSPFv2 | 9 ms | 10 ms | não precisa: LSA do R1 + SPF
BGP-4 | 175,0 s | 125 ms | hold timer, 180 s
14× no RIP, 1400× no BGP
O mesmo protocolo, só mudando quem enxerga a queda. Com o cabo cortado, o BGP usa o caminho de reserva na hora.
Só o OSPF é imune
Ele confirma cada enlace pelos dois lados. Nas redes reais, o BGP resolve isso com BFD.
Falha unilateral: janela de 270 s; bilateral: 60 s
Notes: Uns 50 segundos. Repeti tudo com o enlace cortado nas duas pontas, como um cabo rompido. O RIP cai de 175 para 12 segundos: os dois lados mandam updates disparados, mas o caminho alternativo só chega no próximo update periódico. O BGP cai de 175 segundos para 125 milissegundos: as sessões caem na hora e o R5 já tinha o caminho de reserva. O OSPF é igual nos dois casos. A forma de detectar a falha pesou mais que o protocolo. Em rede real, o BGP usa BFD para isso; seria o próximo experimento.

## Slide 11
Cada protocolo no seu lugar
Comparação e adequação a cenários
 | RIPv2 | OSPFv2 | BGP-4
Escolhe por | menos saltos | menor custo | AS_PATH e política
Falha | lento: timers de 30 e 180 s | o mais rápido | rápido se detecta; 180 s se não
Controle | tabela inteira a cada 30 s | hellos a cada 10 s | só keepalives
Configuração | 9 linhas | 12 linhas, custos | 15 a 16 linhas, vizinhos
Serve para | redes pequenas e estáveis | dentro de uma organização | entre organizações
RIP e OSPF disputam o mesmo lugar, e o OSPF venceu onde importa. O BGP não compete com eles: numa rede real ele roda junto com um IGP, OSPF dentro do AS e BGP nas fronteiras.
Configuração: linhas específicas do protocolo em cada roteador
Notes: Uns 40 segundos. RIP escolhe por saltos, OSPF por custo, BGP por AS_PATH e política. Em falha, o OSPF foi o melhor em todos os cenários. Em controle, o BGP é o mais barato. Em configuração, o RIP é o mais simples, 9 linhas por roteador, contra 12 do OSPF e 15 a 16 do BGP, que exige conhecer cada vizinho e seu AS. RIP e OSPF competem pelo roteamento interno, e o OSPF venceu. O BGP não compete: numa rede real ele roda junto com o OSPF.

## Slide 12
O que deu errado, e o que ensinou
Método
RIP e OSPF mudos no Docker
O netfilter da bridge descartava o multicast. O BGP funcionava, porque usa TCP.
0,056 s nos três protocolos
Valor idêntico denunciou erro de medida. Passei a buscar a maior lacuna entre respostas.
RIP e BGP presos em 58 s
Era o tamanho da janela do teste. Investigar isso revelou a falha unilateral.
OSPF com a maior tabela
Eu contava a RIB. Contando só as instaladas, RIP e OSPF empatam em 15.
Dados da coleta com a janela curta preservados no repositório
Notes: Uns 40 segundos. Quatro coisas deram errado, e todas melhoraram o trabalho. RIP e OSPF não formavam adjacência no Docker: o netfilter da bridge descartava o multicast, e o BGP funcionava porque é TCP. A primeira medição deu o mesmo valor para os três protocolos, o que era impossível: eu media a primeira resposta depois do comando, e não a maior lacuna. Depois, RIP e BGP pareciam presos em 58 segundos, que era a janela do teste; investigar isso revelou a falha unilateral. E o OSPF parecia ter a maior tabela porque eu contava a RIB. Usei IA no trabalho, e cada hipótese dela foi verificada no laboratório; isso está documentado no repositório.

## Slide 13
Perguntas?
Código, configurações e dados: https://github.com/mmilanezi/Redes-de-computadores_Trab-1
Notes: Encerrar em 10 segundos e, se houver tempo, mostrar ao vivo: lab.sh up ospf, lab.sh vizinhos e o traceroute de h1 até 10.3.0.10 indo pelo R5. Trocar o link do repositório antes da apresentação.